高畫質自動對焦大型紅外線攝影機

BR-O6C12AF   500萬畫素 電動鏡頭攝影機

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 有效分辨率達2592(H)x1944(V)

- 內建12顆陣列式LED燈

- 內建日/夜間自動對焦模式

- 支援降噪且優越低照度性能

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 支持67防水等級

- 電動調焦/對焦 可由主機端上調整焦距

- 內建主機端視控功能（UTC/COC）

Specification

| 型號 | BR-O6C12AF |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.8" 5M CCD |
| 有效像素 圖像像素 | 2592(H) x 1944(V) 5M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 有 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Luxux |
| 視訊雜訊比 | ≧50dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 對焦方式 | 手動對焦/自動對焦/單次對焦 |
| 視頻輸出 | AHD Video(1080P) |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 12顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 900mA |
| 尺寸 | 310 (長) X 150 (寬) X 115 (高) mm |
| 重量 | 1250g |
| 電動鏡頭 | 5M鏡頭 2.8mm~12mm /5mm~50mm F1.2 |