室外型遠距離紅外線網路攝影機

BR-PIP402AF    4.0MP H.265+  智能分析 IP Camera

電動倍數鏡頭2.8mm~12mm

- 採用最新標準H.265+視頻壓縮技術 壓縮比高 碼流控制準確穩定

- 採高性能1/3 英吋 4.0MP  CMOS 傳感器 OmniVison高性能圖像傳感器

- 4.0MP（2592*1520@15FPS）/3.0MP（2048*1536@25FPS）

- 4X光學變倍 聚焦更快變焦過程全程清晰

- 支援日夜切換 光敏檢測/視頻檢測/時間檢測三種方式

- 智能偵測 5項異常偵測  3項行為分析

- 智能控制 一鍵控制報警開關 故障清除

- 支援數字寬動態/3D降噪/智能降噪

- 支持Onvif2.42協議 國標GBT28181

- 支援斷網續傳功能

- 內建2顆高功率陣列式LED

- 內建紅外線投射燈距離可至40M

- 內建電動倍數鏡頭2.8mm~12mm

- 防水設計等級（IP67）

- 支援iPhone/Android/Mac…多種平台

- 內建PoE乙太網路供電

| 規格型號 | BR-PIP402AF (400萬像素) |
| --- | --- |
| 硬件 |  |
| 芯片組 | 1/3英寸 4MP OV4689 Hi3516D |
| 最低照度 | 彩色0.6Lux@F1.2 / 黑白0.08Lux@F1.2 |
| 信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
| 寬動態範圍 | >80db 數字寬動態 |
| 傳感器有效像素 | 2592(H)x1520(V) |
| 電子快門 | 1/25秒〜1 /10000秒 自動調節 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 隱私遮蔽 | 最多可支援4個隱私遮蔽區域 |
| 智能功能 |  |
| Smart編碼 | 支援低碼率、低延時、ROI感興趣區域增強編碼、支援4個ROI區域 |
| Smart偵測 | 支援遮擋檢測、失焦檢測、亮度偵測、顏色偵測、聲音偵測、遺留物偵測 移動偵測、虛擬警戒線、區域入侵 |
| Smart控制 | 支援智能控制報警開啟/報警關閉/故障清除/智能降噪 |
| 接口(選配) |  |
| 音頻/對講輸入 | 1路音頻MIC輸入/線性輸入 |
| 音頻輸出 | 1路線性輸出 |
| 模擬視頻輸出 | 1路CVBS模擬視頻輸出(標配) |
| 報警輸入/輸出 | 1個報警輸入GPO接口 / 1個報警輸出接口 |
| IO功能接口 | 1路復位 |
| USB接口 | 1個USB接口 支援TF卡存儲擴展（最大128G） |
| 雲台接口 | 1 個RS485 接口 |
| 視頻參數 |  |
| 視頻壓縮標準 | H.265+ Main Profile編碼 H.264 Baseline，Main Profile，High Profile編碼 MJPEG編碼 |
| 視頻分辨率 | 主碼流 2592*1520/2048*1520/1080P(1920×1080) 輔碼流 D1(704×576)/VGA(640*480)/QVGA(320×240) |
| 視頻幀率 | 2592*1520 1-15幀/秒；其餘分辨率1-25（30）幀/秒 |
| 視頻碼率 | 32KB~16Mbps 碼率可調/可固定 |
| 圖像設置 | 支援亮度/對比度/飽和度/銳力度/白平衡/支持隱私區遮擋/OSD疊加 AWB（自動白平衡）、AGC（自動增益）、AE（自動曝光控制） 圖像旋轉：正常90° / 270°自動、手動或自動彩轉黑等多種切換方式 |
| 網絡參數 |  |
| 網絡接口 | 10M/100M自適應以太網口 |
| 網絡協議 | IPv4/IPv6,802.1x,HTTPS, HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP |
| 接入標準 | 支援最新ONVIF2.42 / GB28181 / SDK |
| 客戶端瀏覽 | （設備內嵌Web Server）瀏覽 可8用戶同時登入（MAX） |
| 手機客戶端 | 支援iphone、ipad、Android |
| 常規參數 |  |
| PoE | PoE乙太網路供電 |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 2顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 850mA |
| 尺寸 | 190 (長) mm X 110 (寬) mm X 90 (高) mm |
| 重量 | 850g |
| 電倍鏡頭 | 電動鏡頭2.8mm~12mm F1.2 |

※以上規格如有變動不另行通知