吸頂式防暴型紅外線網路攝影機

BR-LIP2A30BL    2.0MP H.264/H.265 Low Lux WDR IP Camera

- 採高性能1/2.9 IMX323低照度 CMOS傳感器

- 採用海思Hi3516CV200 芯片

- 內建移動式紅外線濾片切換 日夜自動切換

- H.264/H.265視頻編碼 支持雙碼流

- 支持最新Onvif 2.4通信協議

- 內建30顆LED 燈

- 內建紅外線投射燈距離可至30M

- 選配3.6mm/6mm/8mm 定焦鏡頭

- 3軸式調整設計

- 機構採用高硬度外殼及外罩視窗

- 支援iPhone/Android/Mac

特性

| 規格型號 | BR-LIP2A30BL (200萬像素) |
| --- | --- |
| 硬件 |  |
| 芯片組 | 1/2.9英寸 CMOS IMX323 HI3516CV200 |
| 最低照度 | 彩色 0.1Lux@F1.2 / 黑白0.01Lux@F1.2 |
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) |
| 寬動態範圍 | >80db 數字寬動態 |
| 接口(選配) |  |
| 音頻/對講輸入 | 1路音頻MIC輸入/線性輸入 |
| 音頻輸出 | 1路線性輸出 |
| 模擬視頻輸出 | 不支援 |
| 存儲卡護接口 | 不支援 |
| IO功能接口 | 1路復位 |
| USB接口 | 1個USB接口，支援TF卡存儲擴展（最大128G） |
| 視頻編碼 |  |
| 編碼格式 | H.264/H.265 Baseline，Main Profile，High Profile 編碼 MJPEG編碼 |
| 主碼流 | 1920*1080 , 1-25(30)幀/秒 1280*720，1-25(30)幀/秒 |
| 次碼流 | 704*576，1-25(30)幀/秒 640*480，1-25(30)幀/秒 |
|  | 640*352 , 1-25(30)幀/秒 320*240，1-25（30）幀/秒 |
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps-16Mbps連續可調，支持CBR/VBR |
| 字幕疊加 | 支援通道名、日期時間、碼流信息疊加，疊加位子可調 |
| 數據傳輸及儲存 |  |
| 數據儲存 | 視頻、圖片文件 |
| 儲存機制 | 手動、自動（循環、定時、報警開關、移動偵測） |
| 報警數據傳輸 | FTP、E-mail電子郵件、瀏覽器、管理軟體 |
| 協議支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、TRCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
| ONVIF協議 | 標準ONVIF2.4協議 |
| 客戶端瀏覽 | 至此IE6.0及以上（設備內嵌Web Server）瀏覽 可10用戶同時登入（MAX） |
| 手機客戶端 | 支援iphone、ipad、Android |
| 常規參數 |  |
| PoE | PoE乙太網路供電 |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 30顆 |
| 功率消耗 | 600mA |
| 尺寸 | 136 (Θ) X 100 (H)mm |
| 重量 | 1300g |
| 適用鏡頭 | 3.6mm 6.0mm 8.0mm F1.2 |

※以上規格如有變動不另行通知