HD-DVR3200       32路混合式多工數位錄放影機

產品特性：

- 影像壓縮格式： H.264/H.265，可供使用者自行選擇設定

- 具有警報觸發加權錄影功能

- 可單張格放或快速播放，且播放速度可自行選擇。

- 影像位移偵測功能，具靈敏度可選

- 每個攝影機皆可各別設定每秒之張數及流量

- 具備飛梭旋鈕，方便使用者快速操作各項功能及控制數位錄影機放影

- 各分組硬碟磁區容量大小，可個別依每一顆硬碟容量來設定

- 支援TCP/IP協定，具LAN/WAN能力( ARP，RARP，IP，TCP，PPP，PPPoE，DHCP，SNMP )

- 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦架構的數位錄放影機，沒有病毒侵入的問題

- 位移觸發、影像消失及網路斷訊皆可Email警報詢息到指定帳號

- 每路網路攝影機回放速度可達1080P每路30FPS(含)以上

- 主機支援多工組播(Multicasting)功能，使全區工作站多點監看畫面品質不受影響

- 支援硬碟磁區分組管理能力，主機硬碟磁區可預先規畫達4組或以上，可指定影像儲存到專屬

的硬碟磁區錄影，也可以同時儲存到多組不同磁區

- 主機內建中文選單繁體中文化顯示操作設定介面

- 具備IP過濾器之功能，使用者可自行建立黑白名單限制特定區域IP進入

- 具備重要錄影檔案防止刪除功能，可針對重要影像檔案上鎖，防止影像被自動覆蓋或遭人刪除

- 主機可接受外部控制鍵盤以RS485或網路等方式操控主機

- 可使用支援3G或GPRS或WiFi手機和主機連線，做遠端監看及控制PTZ。

- 具備分層權限管理，可定義用戶分配不同操作權限，且設定權限細項可針對每一支攝影機的操

控能力設定，同一個用戶並可再區分本機端及遠端不同權限

- 可規劃每支攝影機獨立的儲存時間，使用者可預先規劃每組攝影機的影像儲存在指定磁區；重

要攝影機畫面儲存90天(含)以上，一般攝影機則儲存60天(含)以上

- 具中文面版操作及滑鼠控制OSD/PTZ等功能

- 現場監看畫面可自由編排不同群組攝影機顯示位置於分割畫面中，並可依需求任意調整擺放順

序位置

- 具備時間編程，每組影像輸入一天內可設定8組(含)以上時段排程

- 每支攝影機皆可獨立設定錄影張數(1~30張/秒含以上)、錄影品質和錄影模式

- 內建網頁伺服器，提供IE瀏覽功能，使用者不需要任何軟體即可於遠端監看及監聽4分割、9

分割及16分割畫面和全畫面的訊號；並且每一頻道皆可設定不同的傳輸速率和解析度，同時也可以遠端控制攝影機的PTZ功能

- 單一台主機可同時接受AHD、TVI、CVI、960H等32路不同格式之類比攝影機訊號輸入(自動辨

識)，每路最大可支援至500萬畫素之攝影機訊號輸入

- 每一組影像皆需同步鏡射(Mirror)到備份磁區上，防止硬碟損壞資料遺失

- 面板具錄影,網路,電源,備份等燈號

- 具先進影像串流技術，除主機的32分割可完全連續顯示外；遠端監看的32頻道也可以完全連

續顯示，每一路影像皆可獨自設定其影像傳輸之速率、解析度和錄影張數

- 32路錄放影頻道均可以指定到類比攝影機或網路攝影機，當提供32路網路攝影機影像時具有

顯示32路影像及錄影和錄音32路聲音同步錄音功能

- 主機為全混合式機型，單一台主機可同時接入32路(5M)類比攝影機訊號輸入，或16路(5M)類

比攝影機訊號輸入及16路(8M)網路攝影機訊號輸入共計32路，或同時接入32路(8M)網路攝影

機訊號輸入

- 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能

- 單一台主機可同時收入網路攝影機之錄影解析度每路最大可支援至800萬像素(含)以上的網路

攝影機影像，總計最大可處理128Mbps輸入頻帶寬

- 備份方式3組USB可外接滑鼠操作及隨身碟(隨身硬碟)及外接DVD燒錄機等設備做快速備份儲

存資料

- 主機內建具有中文字庫，可直接於主機端的每路攝影機之分割畫面上可輸入中文字元標示顯示

達14個

- 提供硬碟睡眠省電功能，可讓未進行錄放影工作的硬碟，進入休眠狀態，減少主機耗電及熱量

- 主機設定參數可另行儲存，預防日後設定變更，可快速回覆原始設定參數資料。

- 內建多種廠牌通信協定，可控制多種廠牌全功能攝影機

- 主機支持硬碟“自我監測、分析及報告技術(Self-Monitoring，Analysis and Reporting

Technology)”，可以通過硬碟上的監測指令和主機上的監測軟體對磁頭、碟片、馬達、電路的運行情況歷史記錄及預設的安全值進行分析、比較。當出現安全值範圍以外的情況時，就會自動向用戶發出警告

- 監看及回放攝影機名稱可顯示中文或英文數字

- 可搭配數位矩陣主機可達16台(含)以上，讓數位矩陣主機編輯群組及輪跳電視牆顯示功能

- 支援3G手機監看功能(Android/iPhone/iPad/Blackberry)

- 警報自動觸發錄影，並可驅動全功能攝影機執行預設點(Preset)功能

- 主機操作設定介面模式有主機面板按鍵及飛梭旋鈕、有線式或無線式滑鼠、無線遙控器、RS485

外接式控制鍵盤或TCP/IP網路式控制鍵盤、遠端網路等

- 主機可隨意擴充增加解碼器協議，便於支援多種旋轉台和球機控制之功能,(1.單畫面操控無須按任何控制鍵,可隨意點選畫面任何一點,球機須能配合點選轉至XY軸點,在畫面內畫框右上左下zoom in,左下右上zoom out及滑動滾輪上下可控制鏡頭拉遠拉近 2.點選模擬搖桿功能,按住左鍵滑鼠移動至四方邊框便可上下左右轉動)3.DVR需可控制球機OSD內部設定功能

- 警報前預錄和警報後錄像延時，並連動觸發畫面顯示。

- 具圖像私密區域遮蔽處理，惡意遮檔鏡頭時告警通知

電器規格說明：                                        產品規格如變動將不另行通知

| 產品型號 | HD-DVR3200 |
| --- | --- |
| 即時顯示速度 | 32CH：960 張（NTSC）／900 張（PAL） |
| 監看/錄影張數 | 16CH(1920x1080)為480張/秒 32CH(1920x1080)狀態下之效能為每路皆可達到30張/秒 |
| 畫面顯示功能 | 1／4／9／13／16／25／32分割畫面，及畫面跳台，2x2數位放大 |
| 監看/錄影雜訊比 | 75dB |
| 監看顯示畫面 | 全畫面、4、9、16、25、36分割畫面、跳台 |
| 錄影方式 | 手動/排程/位移偵測/警報觸發/位移及警報觸發錄影 |
| 監看/錄影水平解析度 | 1400TVL |
| 錄影品質設定 | 最高／高／ 一般／低／最低共五種設定方式 |
| 回放搜尋方式 | 指定時間日期/警報/位移偵測及手動搜尋 |
| 回放速度 | 正轉／倒轉：x1，x2，x4，x8，x16 |
| 回放顯示方式 | 全畫面、4分割、9分割、16分割畫面 |
| OSD顯示功能 | 硬碟訊息／時間顯示／攝影機設定／錄影設定／功能選單等設定方式 |
| 監看/錄影數位解析度 | 1920x1080 |
| 影像輸入 | 32CH TVI / AHD輸入 或 32CH WD1 輸入 (可混插) |
| 影像輸出 | 2組HDMI(4K)及1組VGA(D-SUB)及1組Spot(VIDEO)同步影像輸出端子 |
| 聲音輸入／輸出 | 16CH（RCA接頭）/ 1CH |
| 雙向語音 | 1/1 |
| 位移偵測 | 位移區域22 x 15 區域設定 |
| 警報輸入/輸出 | 16組in / 4組out |
| 異常處理 | 硬碟已滿/硬碟偵錯/非法操作/網路斷線….等 皆可以螢幕告警/聲音警告/上傳中控/連動警報器等方式告知 |
| 乙太網路 | 2組10/100/1000M(RJ45)獨立網路埠，可分別連接不同的網段 |
| RS-485功能 | 可控制PTZ及連接控制鍵盤控制主機 |
| 備份方式 | USB備份或網路備份 |
| 硬碟 | 可內裝8顆3.5吋SATA介面硬碟(每顆最大支援8000 G) |
| eSATA | 1組(可再外接其它磁碟陣列櫃) |
| 網路功能 | IE瀏覽(最多10人)/中文100CH CMS |
| 電源 | DC12V，50Hz／60Hz |
| 重量 | 淨重／毛重：2.5kg／3kg(不含硬碟) |
| 尺寸 | 430(寬)mm x90(高)mm x 450(深)mm |