高畫質紅外線遠距離攝影機

BR-O3C12BL      1/3  高畫質1080P

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 內建12顆陣列式LED燈

- 日/夜間自動切換

- AHD/CVBS接口支援75-5同軸傳輸

- 支援3D/2D降噪且優越低照度性能

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 支持67防水等級

- 內建UTC參數值功能調整

- 指播開關切換訊號(選配)

Specification

| 型號 | BR-O3C12BL |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.9" CMOS senser |
| 有效像素 圖像像素 | 1936(H) x 1096(V) 2.1 M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持2D/3D降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Luxux |
| OSD語言 | 多國 |
| 視訊雜訊比 | ≧50dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 視頻輸出 | 【AHD/TVI/CVI/CVBS】720P/1080P （七合一UTC切換） |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 12顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 900mA |
| 尺寸 | 310 (長) X 150 (寬) X 115 (高) mm |
| 重量 | 1250g |
| 適用鏡頭 | 4.0mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm/16.0mm F1.2 |