數位式高畫質紅外線攝影機

BR-O4P06VF      1/3  SONY 高畫質1080P

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 內建6顆LED (陣列式42MIL LED燈)

- 日/夜間自動切換

- 內建手動變焦2.8mm~12mm

- AHD/CVBS接口支援75-5同軸傳輸長達500米

- 支援3D/2D降噪且優越低照度性能

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 支持67防水等級

- 內建UTC功能 OSD功能選配

Specification

| 型號 | BR-O4P06VF |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.9" SONY V30E+IMX323 |
| 有效像素 圖像像素 | 1920(H) x 1080(V) 2.07 M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持2D/3D降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Luxux |
| OSD語言 | 多國 |
| 視訊雜訊比 | ≧41dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 視頻輸出 | AHD (1080P) / Video（960H） |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 6顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 780mA |
| 尺寸 | 310 (長) X 150 (寬) X 115 (高) mm |
| 重量 | 1250g |
| 適用鏡頭 | 手動變焦2.8mm~12mm F1.2 |