8路4K網路 POE NVR主機 H.265

AS-NVR8000-B02S008P-C2

- 支持H.265/H.264編碼前端自適應接入。

- 支持國標ONVIF協議，支持Highprofile S，Highprofile G，可接駁符合ONVIF，RTSP標準及眾多主流廠商的網絡攝像機

- 支持預覽圖像與預覽圖像的電子放大

- 支持按事件查詢/預覽/備份錄像文件

- 支持所有通道同屏顯示/支持4畫面主流通預覽/支持4路同步追溯

- 支持快速雲台攝影機

- 提供聯網集中監控管理軟件VMS2.0

- 內建8路PoE乙太網路供電

主要功能：

1、可拖動樹狀菜單，人機對話更直接，設置參數更加方便

2、鼠標滾軸可實現15倍電子放大，放大的圖像可隨意拖動（預覽、回放）

3、即時抓圖/即抓即看；並在硬盤中設立獨立區域保存抓圖

4、錄像回放用時間柱顯示，錄像類型用顏色表示，查詢錄像​​非常方便快捷

5、錄像備份可根據時間發生的時間及長短來備份，備份可精確到秒（備份精準）

6、USB備份的文件可直接在主機上回放查詢，為回放備份文件提供更多的便利

7、硬碟順序寫法，從零磁道開始寫入數據，能提升硬碟效率2.5倍。

8、標準的分辨率，可根據顯示設備調整分辨率，充分發揮顯示器的圖像效果

特性

| 產品型號 | AS-NVR8000-B02S008P-C2 |
| --- | --- |
| 操作系統 | 嵌入式 LINUX操作系統 |
| 視頻標準 | H.265+/ H.265/H.264 |
| 智能支持 | NVR本地智能 | 目標計數、物品檢測、區域檢測、越界檢測； |
|  | IPC前端智能 | 越界、徘徊、人臉、車牌、音頻輸入異常、虛焦以及場景變更等多種智能偵測接入與聯動 |
| 視音頻輸入 | 網絡視頻輸入 | 32路5MP/16路4K IP網絡攝像機 |
|  | 接入帶寬 | 80M |
|  | 音頻輸入 | IPC複合流網絡音頻輸入 |
| 視音頻輸出 | HDMI輸出 | 分辨率： 4K(3840×2160)/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz |
|  | VGA輸出 | 分辨率： 1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz |
|  | 音頻輸出 | HCMD同步輸出音頻 |
|  | 預覽分割 | 1/4//9/16/25/32畫面 |
| 視音頻編解碼參數 | 錄像分辨率 | 4K/5MP/4MP/3MP/1080P及以下分辨率 |
|  | 同步回放 | 9路 |
| 外部接口 | 音頻接口 | 無 |
|  | 網絡接口 | 1個，RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 |
|  | USB接口 | 前1個USB2.0；後1個USB2.0 |
|  | 報警接口 | 無 |
|  | 485接口 | 無 |
| 硬盤 | 硬盤接口 | 2個SATA硬盤接口 |
|  | 最大容量 | 每個接口支持容量最大8TB的硬盤 |
| POE | 接口 | 8個獨立的10/100Mpbs以太網接口，支持200米網線 |
|  | 支持標準 | IEEE802.3af |
| 網絡管理 | 網絡協議 | UPnP（即插即用）、SNMP（簡單網絡管理）、NTP（網絡校時）、SADP（設備網絡搜索）、SMTP（郵件服務）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IPSAN應用）、PPPoE（撥號上網）、DHCP（自動獲取IP地址） |
| P2P遠程監控 | AEeye | 支持iPhone, iPad, Android系統智能手機 |
|  |  | 支持Windows 7及以上電腦客戶端，支持蘋果MAC電腦客戶端 |
| 電源 | DC 52V2.3A（外接適配器） |
| 工作溫度 | 10℃--＋55℃ |
| 工作濕度 | 10％-90％ |
| 功耗 | （不含硬盤） ≤15W |
| 尺寸 | 350mm×240mm×68mm |
| 重量 | (不含硬盤) 淨重：1.8Kg |
| POE | 8個獨立POE供電 |

※以上規格如有變動不另行通知