500萬畫素8路 POE NVR主機 H.265

AS-NVR8000-A01S008P-C1

產品詳情

1. 可接駁符合i8s、ONVIF標準及眾多主流廠商的網絡攝像機；

2. 支持GB28181協議、ONVIF協議接入平台；

3. 支持AEeye雲服務，可一鍵配置上網；

4. 支持4K高清網絡視頻的預覽、存儲與回放；

5. 支持H.265+、H.265、H.264編碼前端自適應接入；

6. 支持IPC集中管理，包括IPC參數配置、信息的導入/導出、語音對講和升級等功能；

7. HDMI視頻輸出分辨率達2560×1920.

特性

| 產品型號 | AS-NVR8000-A01S008P-C1 |
| --- | --- |
| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
| 視音頻輸入 | 網絡視頻輸入 | 8路網絡壓縮視頻輸入 |
|  | 網絡視頻接入帶寬 | 40M |
|  | 音頻輸入 | IPC複合音頻輸入 |
| 視音頻輸出 | HDMI/輸出 | 1路， HDMI分辨率：2560x1920/60Hz |
|  | 音頻輸出 | 1個RCA接口 |
| 視音頻編解碼參數 | 視頻格式 | H.265+/H.265/H.264 |
|  | 錄像分辨率 | 1920P/1080P/720P |
|  | 解碼回放 | 最大支持4路1080P回放 |
| 錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動錄像、定時錄像、事件錄像、移動偵測錄像 報警錄像、動測或報警錄像、動測且報警錄像 |
|  | 回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放、外部文件回放、 日誌回放 |
|  | 備份模式 | 常規備份、事件備份、錄像剪輯備份 |
| 硬盤驅動器 | 類型 | 1個SATA接口 |
|  | 最大容量 | 每個接口支持容量最大8TB的硬盤 |
| 外部接口 | 網絡接口 | 1個，RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
|  | USB接口 | 1個USB2.0接口前置 2個USB2.0接口後置 |
|  | 串行接口 | 1個RS-485 |
|  | 報警輸入 | 4路報警輸入、低電平有效，綠色接線柱接口 |
|  | 警報輸出 | 1路告警輸出，繼電器觸點 (1A@24VDC), NO、NC可編程 |
| 網絡管理 | 網絡協議 | ONVIF（支持2.4版本）、IPv4、UPnP(即插即用) NTP（網絡校時）、SADP（自動搜索IP地址） PPPoE(撥號上網）、DHCP（自動獲取IP地址）等 |
|  | 手機監控 | 支持iPhone, Android手機監控 |
| 其他 | 電源 | DC12V2A |
|  | 功耗(不含硬盤) | ＜10W（不含硬盤） |
|  | 工作溫度 | -10℃～+55℃ |
|  | 工作濕度 | 10％～90％ |
|  | 尺寸 | 255mm×220mm×43mm |
|  | 重量(不含硬盤) | 淨重：1.3Kg；含包裝：1.5K g |
|  | POE | 8個獨立的10/100 Mbps以太網供電接口 支持200米網線/IEEE802.3af |

※以上規格如有變動不另行通知