32路4K網路 POE NVR主機 H.265

AS-NVR8000-B02S032P-C2

- 支持H.265/H.264編碼前端自適應接入。

- 支持國標ONVIF協議，支持Highprofile S，Highprofile G，可接駁符合ONVIF，RTSP標準及眾多主流廠商的網絡攝像機

- 支持預覽圖像與預覽圖像的電子放大

- 支持按事件查詢/預覽/備份錄像文件

- 支持所有通道同屏顯示/支持4畫面主流通預覽/支持4路同步追溯

- 支持快速雲台攝影機

- 提供聯網集中監控管理軟件VMS2.0

- 內建4路PoE乙太網路供電

主要功能：

1、可拖動樹狀菜單，人機對話更直接，設置參數更加方便

2、鼠標滾軸可實現15倍電子放大，放大的圖像可隨意拖動（預覽、回放）

3、即時抓圖/即抓即看；並在硬盤中設立獨立區域保存抓圖

4、錄像回放用時間柱顯示，錄像類型用顏色表示，查詢錄像​​非常方便快捷

5、錄像備份可根據時間發生的時間及長短來備份，備份可精確到秒（備份精準）

6、USB備份的文件可直接在主機上回放查詢，為回放備份文件提供更多的便利

7、硬碟順序寫法，從零磁道開始寫入數據，能提升硬碟效率2.5倍。

8、標準的分辨率，可根據顯示設備調整分辨率，充分發揮顯示器的圖像效果

特性

| 產品型號 | AS-NVR8000-B04S032-C2 |
| --- | --- |
| 參數分類 | 參數 | 參數值 |
| 視音頻輸入 | 網絡視頻輸入 | 32路網絡壓縮視頻輸入 (兼容4K含4K以下的分辨率) |
|  | 網絡視頻 | 接入帶寬 80M |
|  | 音頻輸入 | IPC複合音頻輸入 |
| 視音頻輸出 | HDMI/輸出 | 分辨率：4K(3840X2160)/30Hz，1920x1080/60Hz |
|  | 音頻輸出 | 1個，RCA接口 |
| 視音頻編解碼參數 | 視頻格式 | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
|  | 錄像分辨率 | 12MP/8MP/5MP/3MP/1080P/720P |
|  | 解碼回放 | 最大支持4路1080P回放 |
| 錄像管理 | 錄像/抓圖模式 | 手動錄像、定時錄像、事件錄像、移動偵測錄像、 報警錄像、動測或報警錄像、動測且報警錄像 |
|  | 回放模式 | 即時回放/常規回放/事件回放/外部文件回放/日誌回放 |
|  | 備份模式 | 常規備份/事件備份/錄像剪輯備份 |
| 硬盤驅動器 | 類型 | 2個SATA接口 |
|  | 最大容量 | 每個接口支持容量最大8TB的硬盤 |
| 外部接口 | 網絡接口 | 1個，RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
|  | USB接口 | 3個，1個USB2.0接口前置，2個USB2.0接口後置 |
|  | 串行接口 | 1個RS-485 |
|  | 報警輸入 | 4路報警輸入、低電平有效，綠色接線柱接口 |
|  | 報警輸出 | 1進1出報警，繼電器觸點 (1A@24VDC), NO、NC可編程 |
| POE | 接口 | 4個獨立的10、100Mbps |
|  | 輸出功率 | 52W |
|  | 以太網供電接口 | 支持標準 IEEE802.3af |
| 網絡管理 | 網絡協議 | ONVIF（支持2.4版本）、IPv4、UPnP(即插即用)、 NTP（網絡校時）、SADP（自動搜索IP地址）、PPPoE(撥號上網）、DHCP（自動獲取IP地址）等 |
| 其他 | 電源 | 48V 2A |
|  | 功耗 | (不含硬盤) ＜10W（不含硬盤） |
|  | 工作溫度 | -10℃～+55℃ |
|  | 工作濕度 | 10％～90％ |
|  | 尺寸 | 350mm×240mm×68mm |

※以上規格如有變動不另行通知