500萬畫素 紅外線攝影機

BR-3Y4C506    1/2.5  500萬畫素 1920P

- 採百萬高清圖像傳感器具備高清晰度

- 有效分辨率達2592(H)x1944(V)

- 內建6顆陣列式LED

- 紅外線投射距離︰25米

- 雙濾光片日/夜自動切換 效果分明

- AHD/TVI 500W輸出 CVI 400W 輸出

- 支持67防水等級

- 內建UTC功能OSD設定

- 指撥開關訊號切換（選配）

Specification

| 型號 | BR-3Y4C506 |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | SONY IMX335 5M pixel CMOS Image Sensor 影像感應器 |
| 有效像素 圖像像素 | 2592(H) x 1944(V) 5M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC |
| 降噪功能 | 數字降噪1~16 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Lux / 0 Lux（IR啟動） |
| OSD語言 | 繁體/簡中/英文 |
| 視訊雜訊比 | ≧50dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/內部控制/彩色/黑白 |
| 視頻輸出 | AHD TVI 4M/5M 輸出 / AHD TVI CVI 4M 輸出 / AHD TVI CVI 2M 輸出 Video（960H） UTC功能切換 |
| 寬動態功能 | YES |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 6顆單晶陣列 |
| 功率消耗 | 700mA |
| 尺寸/重量 | 180(長)mm X 67 (寬)mm X 67 (高)mm / 650g |
| 適用鏡頭 | 4.0mm 6.0mm 8.0mm F1.2 |