自動對焦小型紅外線攝影機

BR-2NFP30AF   1/3 SONY307 AHD 240萬畫素

- 採高性能圖像傳感器具備百萬畫素清晰度

- 內建30顆微晶燈

- 內建日/夜間自動對焦模式

- AHD/CVBS接口支援75-5同軸傳輸

- 支援3D/2D降噪且優越低照度性能

- 即時影像傳輸畫面不延遲

- 支持67防水等級

- 電動調焦/對焦 可由主機端上調整焦距

- 內建主機端視控功能（UTC/COC）

- OSD控制功能（選配）

Specification

| 型號 | BR-2NFP30AF |
| --- | --- |
| 影像感測元件 | 1/2.9" SONY IMX307 |
| 有效像素 圖像像素 | 1920(H) x 1080(V) 2.07 M PIXELS |
| 系統制式 | NTSC/PAL (OSD切換) |
| 降噪功能 | 支持2D/3D降噪 |
| 電子快門控制 | Auto-Electronic shutter 1/60~1/50000 sec NTSC |
| 珈瑪 | 0.45 |
| 最低照度 | 0.01 Luxux |
| OSD語言 | 多國 |
| 視訊雜訊比 | ≧80dB |
| 日夜轉換模式 | 外部控制/自動/彩色/黑白 (OSD切換) |
| 對焦方式 | 手動對焦/自動對焦/單次對焦 |
| 視頻輸出 | AHD Video(1080P) |
| 儲存溫度 | -30°C~80°C |
| 操作溫度 | -20°C~50°C |
| 電源需求 | DC 12V±10% |
| LED | 30顆微晶燈 |
| 功率消耗 | 680mA |
| 尺寸/重量 | 140 (長) X 75 (寬) X 72(高) mm / 650g |
| 電動鏡頭 | 3M鏡頭 2.8mm ~ 12mm F1.2 |